ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.08 по 31.08.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 03 | 94,941 | 2,760 | 0,907 | 0,144 | 0,143 | 0,054 | 0,015 | 0,796 | 0,233 | 0,007 |  | 0,709 | 8261 | 11936 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,794 | 0,234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 95,054 | 2,626 | 0,869 | 0,136 | 0,137 | 0,053 | 0,016 | 0,883 | 0,220 | 0,006 |  | 0,708 | 8239 | 11916 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,881 | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 94,877 | 2,774 | 0,927 | 0,148 | 0,148 | 0,056 | 0,016 | 0,816 | 0,232 | 0,006 |  | 0,710 | 8266 | 11937 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,814 | 0,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 95,452 | 2,405 | 0,789 | 0,124 | 0,124 | 0,047 | 0,012 | 0,844 | 0,196 | 0,007 |  | 0,704 | 8212 | 11908 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,842 | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 95,252 | 2,527 | 0,847 | 0,127 | 0,129 | 0,048 | 0,014 | 0,843 | 0,206 | 0,007 | - 17,1 | 0,706 | 8229 | 11917 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,842 | 0,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.08.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                             Доброчинська  І.Д.               					                     31.08.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата