### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 90,138 | 4,844 | 1,095 | 0,113 | 0,174 | 0,097 | 0,040 | 1,672 | 1,818 | 0,009 |  | 0,7486 | 8239 | 11578 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 11.08 | 89,872 | 4,978 | 1,144 | 0,118 | 0,187 | 0,100 | 0,040 | 1,682 | 1,870 | 0,009 |  | 0,7511 | 8253 | 11578 |  |  |  |  |
| 18.08 | 89,834 | 5,002 | 1,147 | 0,116 | 0,181 | 0,097 | 0,042 | 1,686 | 1,886 | 0,009 |  | 0,7513 | 8251 | 11574 |  |  |  |  |
| 25.08 | 89,836 | 4,963 | 1,139 | 0,117 | 0,181 | 0,093 | 0,036 | 1,641 | 1,985 | 0,009 |  | 0,7517 | 8241 | 11557 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур