### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.08.2015р. по 31.08.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.08 | 89,883 | 4,991 | 1,132 | 0,114 | 0,180 | 0,097 | 0,039 | 1,664 | 1,890 | 0,010 |  | 0,7509 | 8248 | 11574 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 11.08 | 89,946 | 4,934 | 1,129 | 0,116 | 0,184 | 0,097 | 0,043 | 1,660 | 1,882 | 0,009 |  | 0,7506 | 8248 | 11575 |  |  |  |  |
| 18.08 | 89,829 | 4,979 | 1,135 | 0,116 | 0,180 | 0,099 | 0,044 | 1,644 | 1,963 | 0,011 |  | 0,7518 | 8246 | 11563 |  |  |  |  |
| 25.08 | 89,850 | 4,947 | 1,136 | 0,117 | 0,179 | 0,093 | 0,038 | 1,641 | 1,989 | 0,010 |  | 0,7516 | 8239 | 11555 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур