УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів, ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з   01.09.2015р.   по _30.09.2015р._

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.09.15 | 95,633 | 2,413 | 0,627 | 0,095 | 0,099 | 0,047 | 0,002 | 0,853 | 0,225 | 0,006 |  | 8175 | 0,702 | 11880 |  |  |  |
| 10.09.15 | 89,292 | 5,267 | 1,315 | 0,130 | 0,213 | 0,129 | 0,034 | 1,538 | 2,079 | 0,005 |  | 8301 | 0,758 | 11591 |  |  |  |
| 17.09.15 | 90,025 | 4,893 | 1,095 | 0,112 | 0,170 | 0,123 | 0,010 | 1,573 | 1,994 | 0,005 |  | 8233 | 0,750 | 11558 |  |  |  |
| 23.09.15 | 89,857 | 4,993 | 1,112 | 0,112 | 0,173 | 0,126 | 0,010 | 1,558 | 2,053 | 0,006 |  | 8239 | 0,752 | 11554 |  |  |  |
| 30.09.15 | 89,953 | 4,950 | 1,128 | 0,114 | 0,176 | 0,119 | 0,009 | 1,531 | 2,015 | 0,005 |  | 8242 | 0,751 | 11565 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.