Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого  ЦГК   з  ГРС Розвадів

по газопроводу Угерсько-Львів Ду1000

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09. | 98,147 | 0,327 | 0,177 | 0,097 | 0,074 | 0,102 | 0,050 | 0,782 | 0,237 | 0,007 |  | 8016 | 0,686 | 11788 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 08.09. | 97,882 | 0,367 | 0,217 | 0,110 | 0,091 | 0,115 | 0,070 | 0,896 | 0,243 | 0,009 |  | 8029 | 0,689 | 11782 |  |  |  |  |
| 14.09. | 97,587 | 0,415 | 0,251 | 0,116 | 0,095 | 0,117 | 0,067 | 1,071 | 0,273 | 0,008 |  | 8022 | 0,691 | 11753 |  |  |  |  |
| 21.09. | 97,719 | 0,392 | 0,235 | 0,113 | 0,092 | 0,120 | 0,058 | 1,000 | 0,263 | 0,008 |  | 8022 | 0,690 | 11763 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата