Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Коропуж

по газопроводу Комарно-Дроздовичі Ду500

за період   з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09. | 96,196 | 2,038 | 0,399 | 0,095 | 0,099 | 0,047 | 0,029 | 0,823 | 0,066 | 0,008 |  | 8171 | 0,698 | 11907 |  |  |  |  |
| 07.09. | 96,336 | 2,115 | 0,502 | 0,086 | 0,085 | 0,033 | 0,006 | 0,707 | 0,122 | 0,008 |  | 8154 | 0,696 | 11899 |  |  |  |  |
| 14.09. | 96,397 | 2,052 | 0,484 | 0,080 | 0,076 | 0,027 | 0,005 | 0,777 | 0,095 | 0,007 |  | 8139 | 0,695 | 11888 |  |  |  |  |
| 21.09. | 96,329 | 2,022 | 0,520 | 0,087 | 0,081 | 0,032 | 0,003 | 0,838 | 0,079 | 0,009 |  | 8141 | 0,696 | 11885 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дат