Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого ТзОВ НВП “Енергія Новояворівськ” з

ГРС“Сірка” Яворів ( зам. “Енергія Новояворівськ  “ ) по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 02.09. | 99,264 | 0,133 | 0,031 | 0,011 | 0,005 | 0,004 | 0,001 | 0,428 | 0,116 | 0,007 |  | 7952 | 0,673 | 11810 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 10,09. | 98,950 | 0,171 | 0,043 | 0,019 | 0,007 | 0,014 | 0,001 | 0,640 | 0,148 | 0,007 |  | 7941 | 0,676 | 11774 |  |  |  |  |
| 15.09. | 98,924 | 0,152 | 0,044 | 0,023 | 0,014 | 0,031 | 0,011 | 0,649 | 0,143 | 0,009 |  | 7949 | 0,677 | 11778 |  |  |  |  |
| 22.09. | 98,918 | 0,153 | 0,040 | 0,014 | 0,006 | 0,011 | 0,005 | 0,716 | 0,128 | 0,009 |  | 7934 | 0,676 | 11764 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата