Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.09. | 98,720 | 0,231 | 0,067 | 0,036 | 0,014 | 0,022 | 0,004 | 0,683 | 0,215 | 0,008 |  | 7947 | 0,678 | 11761 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 09.09. | 98,944 | 0,192 | 0,049 | 0,026 | 0,011 | 0,024 | 0,019 | 0,577 | 0,151 | 0,007 |  | 7958 | 0,677 | 11791 |  |  |  |  |
| 16.09. | 98,708 | 0,235 | 0,068 | 0,036 | 0,010 | 0,020 | 0,005 | 0,688 | 0,223 | 0,007 |  | 7945 | 0,678 | 11758 |  |  |  |  |
| 23.09. | 98,643 | 0,238 | 0,069 | 0,037 | 0,014 | 0,022 | 0,004 | 0,736 | 0,228 | 0,009 |  | 7942 | 0,679 | 11750 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата