Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.09.2015р. по 30.09.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09. | 98,161 | 0,332 | 0,176 | 0,094 | 0,071 | 0,096 | 0,029 | 0,793 | 0,241 | 0,007 |  | 8006 | 0,685 | 11780 |  |  |  |  |
| 08.09. | 97,811 | 0,395 | 0,231 | 0,108 | 0,087 | 0,111 | 0,021 | 0,963 | 0,266 | 0,007 |  | 8008 | 0,688 | 11758 |  |  |  |  |
| 14.09. | 97,703 | 0,396 | 0,243 | 0,110 | 0,093 | 0,107 | 0,041 | 1,030 | 0,269 | 0,008 |  | 8011 | 0,690 | 11752 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 21.09. | 97,767 | 0,390 | 0,228 | 0,109 | 0,087 | 0,107 | 0,038 | 1,006 | 0,259 | 0,009 |  | 8009 | 0,689 | 11755 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата