УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 005/14 діє до 23.01.2017р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  вересня   по 30 вересня  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 07 | 96,953 | 0,811 | 0,574 | 0,148 | 0,209 | 0,164 | 0,015 | 1,002 | 0,117 | 0,007 | - | 0,697 | 8131 | 11854 | - | - | - |  |
| 15 | 96,954 | 0,800 | 0,566 | 0,148 | 0,208 | 0,167 | 0,023 | 1,011 | 0,116 | 0,007 | - | 0,698 | 8132 | 11853 | - | - | - |  |
| 24 | 96,974 | 0,791 | 0,560 | 0,146 | 0,208 | 0,175 | 0,023 | 0,998 | 0,118 | 0,007 | 34,9 | 0,698 | 8133 | 11855 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# В.о. керівника____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Здомський С.Б.____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата