ПАТ «Укртрансгаз» філія «УМГ «Черкаситрансгаз»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0476 КФ чинне до 20.06.2016

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-9

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) КС-15

# газопроводу «Союз» за період

# з 01.09 по 30.09.2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 07 | 95,613 | 2,337 | 0,735 | 0,112 | 0,110 | 0,043 | 0,012 | 0,835 | 0,197 | 0,006 |  | 0,703 | 8196 | 11899 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,833 | 0,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 95,372 | 2,526 | 0,811 | 0,127 | 0,126 | 0,047 | 0,014 | 0,769 | 0,202 | 0,006 |  | 0,705 | 8230 | 11926 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,768 | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 95,589 | 2,352 | 0,750 | 0,118 | 0,117 | 0,043 | 0,012 | 0,820 | 0,193 | 0,006 |  | 0,703 | 8203 | 11905 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,819 | 0,193 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 95,658 | 2,289 | 0,764 | 0,123 | 0,124 | 0,046 | 0,011 | 0,799 | 0,181 | 0,005 | - 16,8 | 0,703 | 8206 | 11912 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,798 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						30.09.2015

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                             Доброчинська  І.Д.               					                     30.09.2015

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата