### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                         ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятим ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу    ТОРЖОК-ДОЛИНА

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 Мпа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09 | 89,964 | 4,892 | 1,127 | 0,118 | 0,180 | 0,098 | 0,035 | 1,627 | 1,949 | 0,010 |  | 0,7507 | 8240 | 11563 | Не виявл. | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 08.09 | 89,814 | 5,039 | 1,148 | 0,120 | 0,180 | 0,094 | 0,046 | 1,555 | 1,995 | 0,009 |  | 0,7523 | 8256 | 11574 |  |  |  |  |
| 15.09 | 89,888 | 4,973 | 1,128 | 0,116 | 0,178 | 0,088 | 0,028 | 1,639 | 1,952 | 0,010 |  | 0,7508 | 8238 | 11560 |  |  |  |  |
| 22.09 | 89,837 | 4,987 | 1,122 | 0,116 | 0,176 | 0,091 | 0,038 | 1,643 | 1,981 | 0,009 |  | 0,7515 | 8239 | 11556 |  |  |  |  |
| 25.09 | 95,999 | 2,296 | 0,530 | 0,090 | 0,087 | 0,031 | 0,013 | 0,748 | 0,206 | 0,011 |  | 0,6985 | 8158 | 11883 |  |  |  |  |
| 29.09 | 96,553 | 2,016 | 0,439 | 0,075 | 0,068 | 0,022 | 0,001 | 0,693 | 0,123 | 0,010 |  | 0,6936 | 8130 | 11887 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУ МГ                        					Я.І. Тарапата

Хімік   ІІ кат.                                .                              			О.Б. Снігур