### Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Тернопільське ЛВУМГ

##### Вимірювальна хіміко-аналітична  лабораторія

#### Свідоцтво про атестацію № РХ-1391/14

#### Видане  19.12.14р.Чинне до 18.12.17р.                                                      ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Тернопільським ЛВУ МГ та прийнятим ПАТ «Тернопільміськгаз» та ПАТ «Тернопільгаз»

по газопроводу КЗУ-2, ГРС Тернопіль

за період з 01.09.2015р. по 30.09.2015 р.

| Дата відбору проби . | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4 МПа), °С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Добова витрата газу, тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | пентани | гексани та вищі | Азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.09 | 89,956 | 4,915 | 1,119 | 0,115 | 0,181 | 0,101 | 0,037 | 1,610 | 1,957 | 0,009 |  | 0,7508 | 8242 | 11565 | Не виявл. явлн | Не виявл. | Не виявл. |  |
| 08.09 | 89,694 | 5,086 | 1,160 | 0,119 | 0,185 | 0,093 | 0,035 | 1,628 | 1,987 | 0,013 |  | 0,7527 | 8252 | 11565 |  |  |  |  |
| 15.09 | 89,826 | 4,987 | 1,127 | 0,115 | 0,175 | 0,087 | 0,033 | 1,655 | 1,983 | 0,012 |  | 0,7513 | 8235 | 11552 |  |  |  |  |
| 22.09 | 89,884 | 4,948 | 1,152 | 0,117 | 0,180 | 0,089 | 0,041 | 1,603 | 1,976 | 0,010 |  | 0,7515 | 8245 | 11565 |  |  |  |  |
| 29.09 | 89,838 | 4,992 | 1,144 | 0,115 | 0,178 | 0,088 | 0,031 | 1,621 | 1,982 | 0,011 |  | 0,7514 | 8241 | 11559 |  |  |  |  |

Головний інженер

Тернопільського ЛВУМГ                                                        	Я.І. Тарапата

Хімік  ІІ кат.                                                                                        О.Б. Снігур