ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 10-6

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Кіровоградгаз» (Кіровоградська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.01 по 31.01.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 04 | 96,245 | 2,061 | 0,631 | 0,101 | 0,095 | 0,034 | 0,010 | 0,673 | 0,142 | 0,008 | - 20,1 | 0,698 | 8174 | 11913 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,671 | 0,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 96,132 | 2,133 | 0,661 | 0,106 | 0,100 | 0,034 | 0,010 | 0,662 | 0,153 | 0,009 | - 17,9 | 0,699 | 8185 | 11919 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,660 | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 96,123 | 2,125 | 0,660 | 0,105 | 0,102 | 0,037 | 0,013 | 0,674 | 0,150 | 0,011 | - 18,5 | 0,699 | 8185 | 11917 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,673 | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 96,039 | 2,199 | 0,684 | 0,110 | 0,104 | 0,037 | 0,012 | 0,654 | 0,153 | 0,008 | - 19,8 | 0,700 | 8195 | 11926 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,653 | 0,153 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _       _Кучерук  В.М.					01.02.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 			  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                             Доброчинська І.Д.               				                     01.02.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                        дата