УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Волиця, ГРС Перетоки , ГРС Тартаків

по газопроводу Івацевичі-Долина   II, ІІІ   за період

з 01.01.2016р.   по  31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.16 | 94,799 | 2,816 | 0,865 | 0,132 | 0,140 | 0,057 | 0,007 | 0,818 | 0,359 | 0,007 |  | 8242 | 0,710 | 11901 |  |  |  |
| 13.01.16 | 93,996 | 3,151 | 0,885 | 0,122 | 0,144 | 0,070 | 0,005 | 0,955 | 0,667 | 0,005 |  | 8232 | 0,717 | 11830 |  |  |  |
| 21.01.16 | 94,185 | 3,075 | 0,888 | 0,128 | 0,144 | 0,063 | 0,013 | 0,925 | 0,573 | 0,006 |  | 8240 | 0,715 | 11853 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 26.01.16 | 94,083 | 3,129 | 0,898 | 0,127 | 0,146 | 0,062 | 0,011 | 0,939 | 0,600 | 0,005 |  | 8240 | 0,716 | 11848 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.