УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Вузлове, ГРС Оглядів, ГРС  Лопатин, ГРС Завидче, ГРС Броди, ГРС Корсів

по газопроводу Кам’янка-Бузька – Рівне I, II   за період

з 01.01.2016р.   по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.16 | 94,774 | 2,835 | 0,871 | 0,132 | 0,141 | 0,060 | 0,005 | 0,815 | 0,361 | 0,006 |  | 8245 | 0,711 | 11903 |  |  |  |
| 13.01.16 | 94,356 | 3,011 | 0,885 | 0,129 | 0,144 | 0,061 | 0,005 | 0,884 | 0,520 | 0,005 |  | 8240 | 0,714 | 11867 |  |  |  |
| 20.01.16 | 93,984 | 3,122 | 0,862 | 0,117 | 0,142 | 0,070 | 0,011 | 0,977 | 0,710 | 0,005 |  | 8223 | 0,717 | 11815 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 28.01.16 | 94,284 | 2,987 | 0,849 | 0,120 | 0,140 | 0,066 | 0,010 | 0,935 | 0,603 | 0,006 |  | 8223 | 0,715 | 11837 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.