Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.01. | 95,032 | 2,442 | 0,836 | 0,131 | 0,143 | 0,067 | 0,037 | 0,867 | 0,439 | 0,006 |  | 8217 | 0,710 | 11868 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 12.01. | 95,060 | 2,502 | 0,829 | 0,127 | 0,137 | 0,057 | 0,022 | 0,767 | 0,492 | 0,007 |  | 8214 | 0,710 | 11868 |  |  |  |  |
| 18.01. | 95,095 | 2,406 | 0,773 | 0,114 | 0,126 | 0,053 | 0,033 | 0,915 | 0,478 | 0,007 |  | 8188 | 0,709 | 11838 |  |  |  |  |
| 25.01. | 95,144 | 2,380 | 0,752 | 0,111 | 0,122 | 0,050 | 0,019 | 0,928 | 0,488 | 0,006 |  | 8176 | 0,708 | 11828 |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата