УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  01.01.2016р.  по  31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.16 | 93,243 | 3,462 | 0,915 | 0,118 | 0,147 | 0,083 | 0,011 | 1,078 | 0,937 | 0,006 |  | 8229 | 0,723 | 11772 |  |  |  |
| 12.01.16 | 93,885 | 3,199 | 0,895 | 0,122 | 0,144 | 0,065 | 0,006 | 0,971 | 0,708 | 0,005 |  | 8231 | 0,718 | 11821 |  |  |  |
| 19.01.16 | 93,887 | 3,167 | 0,868 | 0,118 | 0,142 | 0,065 | 0,009 | 1,000 | 0,738 | 0,006 |  | 8221 | 0,718 | 11807 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 27.01.16 | 94,267 | 2,991 | 0,843 | 0,117 | 0,138 | 0,063 | 0,007 | 0,937 | 0,631 | 0,006 |  | 8218 | 0,715 | 11829 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.