Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Хідновицьким НГП ГПУ  “Львівгазвидобування” та прийнятого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 95,261 | 2,344 | 0,744 | 0,117 | 0,130 | 0,071 | 0,029 | 0,865 | 0,434 | 0,005 |  | 8193 | 0,708 | 11854 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 13.01. | 99,022 | 0,177 | 0,064 | 0,020 | 0,022 | 0,036 | 0,033 | 0,489 | 0,130 | 0,007 |  | 7977 | 0,677 | 11815 |  |  |  |  |
| 19.01. | 99,076 | 0,159 | 0,043 | 0,014 | 0,010 | 0,024 | 0,020 | 0,523 | 0,124 | 0,007 |  | 7960 | 0,676 | 11803 |  |  |  |  |
| 25.01. | 99,114 | 0,153 | 0,039 | 0,012 | 0,006 | 0,019 | 0,011 | 0,516 | 0,124 | 0,006 |  | 7954 | 0,675 | 11800 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ____________________________________________Б.Саловський____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата