Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Андріянів  по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.01. | 94,365 | 2,641 | 0,849 | 0,115 | 0,137 | 0,058 | 0,028 | 1,014 | 0,787 | 0,006 |  | 8182 | 0,715 | 11774 |  |  |  |  |
| 11.01. | 94,635 | 2,573 | 0,825 | 0,114 | 0,130 | 0,052 | 0,010 | 0,954 | 0,700 | 0,007 |  | 8178 | 0,713 | 11792 |  |  |  |  |
| 18.01. | 95,076 | 2,414 | 0,778 | 0,110 | 0,122 | 0,051 | 0,020 | 0,881 | 0,542 | 0,006 |  | 8181 | 0,709 | 11827 |  |  |  |  |
| 26.01. | 95,219 | 2,385 | 0,786 | 0,116 | 0,128 | 0,056 | 0,037 | 0,826 | 0,441 | 0,006 |  | 8201 | 0,708 | 11862 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата