Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Коропуж

по газопроводу Комарно-Дроздовичі Ду500

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.01. | 95,860 | 2,063 | 0,581 | 0,094 | 0,103 | 0,042 | 0,013 | 0,971 | 0,267 | 0,006 |  | 8137 | 0,701 | 11836 |  |  |  |  |
| 02.01. | 95,321 | 2,368 | 0,795 | 0,122 | 0,129 | 0,057 | 0,022 | 0,804 | 0,376 | 0,006 |  | 8206 | 0,707 | 11878 |  |  |  |  |
| 04.01. | 95,080 | 2,472 | 0,853 | 0,130 | 0,136 | 0,055 | 0,020 | 0,843 | 0,405 | 0,006 |  | 8216 | 0,709 | 11875 |  |  |  |  |
| 09.01. | 94,834 | 2,660 | 0,789 | 0,122 | 0,137 | 0,058 | 0,034 | 0,936 | 0,429 | 0,00 |  | 8209 | 0,7095 | 11857 |  |  |  |  |
| 13.01. | 95,409 | 2,390 | 0,789 | 0,126 | 0,131 | 0,051 | 0,017 | 0,681 | 0,401 | 0,005 |  | 8212 | 0,707 | 11891 |  |  |  |  |
| 18.01. | 94,971 | 2,477 | 0,822 | 0,120 | 0,132 | 0,055 | 0,015 | 0,890 | 0,512 | 0,006 |  | 8196 | 0,710 | 11840 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 25.01. | 94,987 | 2,448 | 0,798 | 0,120 | 0,133 | 0,059 | 0,031 | 0,887 | 0,531 | 0,006 |  | 8196 | 0,710 | 11837 |  |  |  |  |

Керівник____Начальник Бібрського ЛВУМГ______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко_____________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата