Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС В.Любінь  по газопроводу Комарно-Яворів

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 95,452 | 2,258 | 0,726 | 0,115 | 0,118 | 0,050 | 0,028 | 0,857 | 0,389 | 0,007 |  | 8181 | 0,706 | 11855 |  |  |  |  |
| 11.01. | 95,715 | 2,029 | 0,651 | 0,119 | 0,118 | 0,066 | 0,025 | 0,889 | 0,381 | 0,007 |  | 8159 | 0,704 | 11839 |  |  |  |  |
| 20.01. | 95,304 | 2,198 | 0,710 | 0,121 | 0,125 | 0,066 | 0,035 | 0,966 | 0,468 | 0,007 |  | 8169 | 0,707 | 11823 |  |  |  |  |
| 27.01. | 95,207 | 2,210 | 0,718 | 0,124 | 0,138 | 0,079 | 0,049 | 0,972 | 0,496 | 0,007 |  | 8179 | 0,709 | 11823 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата