УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Кам’янка-Бузька, Новий Став, Жовква, Добросин, Колодно, Новий Яричів, В.Жовтанецька, Задвір’я

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з 01.01.2016р.   по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01.16 | 94,799 | 2,816 | 0,865 | 0,132 | 0,140 | 0,057 | 0,007 | 0,818 | 0,359 | 0,007 |  | 8242 | 0,710 | 11901 |  |  |  |
| 05.01.16 | 94,527 | 2,945 | 0,883 | 0,132 | 0,143 | 0,062 | 0,005 | 0,847 | 0,450 | 0,006 |  | 8245 | 0,713 | 11885 |  |  |  |
| 12.01.16 | 94,605 | 2,923 | 0,888 | 0,134 | 0,144 | 0,060 | 0,004 | 0,827 | 0,410 | 0,005 |  | 8248 | 0,712 | 11896 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 20.01.16 | 93,965 | 3,129 | 0,863 | 0,118 | 0,142 | 0,068 | 0,014 | 0,986 | 0,710 | 0,005 |  | 8223 | 0,717 | 11815 |  |  |  |
| 26.01.16 | 94,325 | 2,967 | 0,844 | 0,118 | 0,138 | 0,060 | 0,011 | 0,931 | 0,600 | 0,006 |  | 8220 | 0,714 | 11836 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.