Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Пустомитівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”  з ГРС Устя

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду500

за період з01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.01. | 94,325 | 2,665 | 0,864 | 0,115 | 0,134 | 0,056 | 0,015 | 1,016 | 0,804 | 0,006 |  | 8179 | 0,715 | 11769 |  |  |  |  |
| 12.01. | 94,917 | 2,533 | 0,813 | 0,118 | 0,132 | 0,057 | 0,028 | 0,771 | 0,626 | 0,005 |  | 8203 | 0,711 | 11839 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 18.01. | 94,998 | 2,473 | 0,822 | 0,120 | 0,131 | 0,052 | 0,020 | 0,868 | 0,510 | 0,006 |  | 8198 | 0,710 | 11844 |  |  |  |  |
| 25.01. | 95,405 | 2,319 | 0,766 | 0,118 | 0,124 | 0,050 | 0,015 | 0,807 | 0,390 | 0,006 |  | 8192 | 0,706 | 11867 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата