Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період   з 01.01.2016р. по 31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 05.01. | 95,283 | 2,303 | 0,742 | 0,128 | 0,135 | 0,070 | 0,034 | 0,878 | 0,421 | 0,006 |  | 8195 | 0,708 | 11856 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 11.01. | 95,757 | 2,016 | 0,631 | 0,118 | 0,115 | 0,075 | 0,036 | 0,859 | 0,386 | 0,007 |  | 8163 | 0,704 | 11844 |  |  |  |  |
| 19.01. | 95,169 | 2,288 | 0,744 | 0,123 | 0,131 | 0,067 | 0,031 | 0,952 | 0,489 | 0,006 |  | 8179 | 0,709 | 11827 |  |  |  |  |
| 26.01. | 95,384 | 2,112 | 0,671 | 0,120 | 0,127 | 0,075 | 0,038 | 0,980 | 0,487 | 0,006 |  | 8160 | 0,707 | 11812 |  |  |  |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата