УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 154/15

Чинне до 14 грудня 2020 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Великі Мости

по газопроводу Івацевичі-Долина , II, ІІІ   за період

з  01.01.2016р.   по  31.01.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01.16 | 94,747 | 2,851 | 0,878 | 0,134 | 0,142 | 0,066 | 0,008 | 0,803 | 0,365 | 0,006 |  | 8250 | 0,711 | 11907 |  |  |  |
| 14.01.16 | 94,746 | 2,846 | 0,867 | 0,133 | 0,142 | 0,058 | 0,004 | 0,810 | 0,389 | 0,005 |  | 8243 | 0,711 | 11898 |  |  |  |
| 19.01.16 | 94,219 | 3,065 | 0,888 | 0,128 | 0,145 | 0,063 | 0,007 | 0,915 | 0,564 | 0,006 |  | 8239 | 0,715 | 11855 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 27.01.16 | 94,127 | 3,104 | 0,887 | 0,125 | 0,145 | 0,065 | 0,006 | 0,927 | 0,609 | 0,005 |  | 8236 | 0,716 | 11845 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.							Куровська Н.І.