УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 діє до 14.12.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого__Опарським ВУ ПЗГ__ та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01  січня   по 31 січня  2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % мол. | Точка роси вологи (Р=4МПа),°С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нижча , ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок , г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу , тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 °С ,101,325кПа |  |  |  |  |
| 05 | 93,442 | 3,363 | 0,946 | 0,133 | 0,154 | 0,072 | 0,004 | 1,016 | 0,864 | 0,006 | - | 0,721 | 8233 | 11788 | - | - | - |  |
| 13 | 93,973 | 3,171 | 0,895 | 0,123 | 0,147 | 0,067 | 0,002 | 0,935 | 0,681 | 0,006 | +21,2 | 0,717 | 8231 | 11825 | - | - | - |  |
| 25 | 94,671 | 2,870 | 0,848 | 0,130 | 0,142 | 0,057 | 0,001 | 0,824 | 0,451 | 0,006 | - | 0,711 | 8231 | 11875 | - | - | - |  |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

# Начальник     ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ______Біляк І.Б.           ____________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                       прізвище                                                     підпис                                                дата

# Технік-лаборант _________В ХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ_____________ Гнатків О.Б.    _______________________________

## Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                                  прізвище                                                    підпис                                                дата