ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-8

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ПВВГ Бурти

# газопроводу Єлець-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.02 по 29.02.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 01 | 96,041 | 2,171 | 0,679 | 0,108 | 0,103 | 0,051 | 0,011 | 0,671 | 0,156 | 0,009 | - 19,8 | 0,700 | 8194 | 11923 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,669 | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 95,736 | 2,387 | 0,756 | 0,123 | 0,117 | 0,058 | 0,014 | 0,630 | 0,173 | 0,006 | - 19,8 | 0,703 | 8228 | 11945 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,629 | 0,174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 95,609 | 2,477 | 0,780 | 0,124 | 0,117 | 0,057 | 0,012 | 0,639 | 0,177 | 0,008 | - 19,8 | 0,703 | 8235 | 11947 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,638 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 95,784 | 2,359 | 0,744 | 0,119 | 0,113 | 0,039 | 0,011 | 0,660 | 0,163 | 0,008 | - 18,2 | 0,702 | 8216 | 11936 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,659 | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 95,731 | 2,394 | 0,747 | 0,119 | 0,113 | 0,039 | 0,012 | 0,667 | 0,171 | 0,007 | - 19,4 | 0,702 | 8218 | 11935 | відсутні | < 0,001 | < 0,001 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,666 | 0,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						29.02.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська І.Д.               				                     29.02.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата