ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГта прийнятого ДГХП “Сірка” з ГРС Новий  Розділ

по газопроводу Пукеничі-Комарно Ду700

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 95,422 | 2,194 | 0,669 | 0,105 | 0,120 | 0,001 | 0,031 | 0,023 | 0,029 | 0,007 | 0,940 | 0,459 | 0,7057 | 37,8485 | 9039,96 | 34,1491 | 8156,38 | 49,4670 |  |  |  |  |  |
| 10.03. | 93,061 | 2,957 | 0,903 | 0,119 | 0,156 | 0,003 | 0,039 | 0,032 | 0,026 | 0,007 | 1,330 | 1,367 | 0,7261 | 37,7703 | 9021,28 | 34,0918 | 8142,69 | 49,6456 |  |  |  |  |  |
| 15.03. | 90,435 | 4,583 | 0,945 | 0,108 | 0,155 | 0,002 | 0,045 | 0,032 | 0,037 | 0,007 | 1,542 | 2,109 | 0,7461 | 37,9076 | 9054,08 | 34,2317 | 8176,11 | 48,1640 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 22.03. | 95,704 | 2,210 | 0,752 | 0,125 | 0,129 | 0,002 | 0,029 | 0,023 | 0,018 | 0,005 | 0,745 | 0,258 | 0,7030 | 38,0545 | 9089,16 | 34,3367 | 8201,17 | 49,8104 |  |  |  |  |  |
| 28.03. | 94,144 | 2,650 | 0,824 | 0,110 | 0,144 | 0,003 | 0,038 | 0,031 | 0,025 | 0,007 | 1,146 | 0,878 | 0,7163 | 37,8685 | 9044,73 | 34,1753 | 8162,64 | 49,1045 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата