ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Хідновицьким НГП ГПУ  “Львівгазвидобування” та прийнятого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ

з ГРС “Сірка” Яворів(зам.до Комарна) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 99,142 | 0,143 | 0,035 | 0,011 | 0,006 | 0,003 | 0,018 | 0,003 | 0,014 | 0,008 | 0,494 | 0,123 | 0,6747 | 36,9823 | 8833,06 | 33,3308 | 7960,93 | 49,4135 |  |  |  |  |  |
| 09.03. | 99,179 | 0,142 | 0,035 | 0,010 | 0,004 | 0,001 | 0,012 | 0,002 | 0,005 | 0,006 | 0,483 | 0,121 | 0,6740 | 36,9627 | 8828,38 | 33,3123 | 7956,52 | 49,4102 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 15.03. | 99,212 | 0,136 | 0,032 | 0,009 | 0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | 0,007 | 0,463 | 0,125 | 0,6737 | 36,9558 | 8826,74 | 33,3058 | 7954,94 | 49,4124 |  |  |  |  |  |
| 21.03. | 99,131 | 0,143 | 0,038 | 0,015 | 0,011 | 0,002 | 0,019 | 0,006 | 0,024 | 0,006 | 0,483 | 0,122 | 0,6751 | 37,0138 | 8840,59 | 33,3600 | 7967,91 | 49,4380 |  |  |  |  |  |
| 29.03. | 99,226 | 0,135 | 0,030 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,001 | 0,008 | 0,007 | 0,447 | 0,122 | 0,6738 | 36,9703 | 8830,20 | 33,3190 | 7958,12 | 49,4301 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата