ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Коропуж

по газопроводу Комарно-Дроздовичі Ду500

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 03.03. | 94,702 | 2,564 | 0,857 | 0,128 | 0,144 | 0,002 | 0,032 | 0,026 | 0,022 | 0,007 | 0,933 | 0,583 | 0,7116 | 38,0485 | 9087,74 | 34,3373 | 8201,33 | 49,4997 |  |  |  |  |  |
| 09.03. | 94,670 | 2,560 | 0,828 | 0,118 | 0,133 | 0,002 | 0,029 | 0,024 | 0,016 | 0,007 | 0,970 | 0,643 | 0,7119 | 37,9843 | 9072,41 | 34,2786 | 8187,60 | 49,4059 |  |  |  |  |  |
| 14.03. | 94,627 | 2,571 | 0,840 | 0,122 | 0,137 | 0,002 | 0,031 | 0,024 | 0,018 | 0,007 | 0,968 | 0,651 | 0,7120 | 37,9832 | 9072?13 | 34,2776 | 8187,06 | 49,4011 |  |  |  |  |  |
| 24.03. | 95,342 | 2,389 | 0,783 | 0,127 | 0,133 | 0,002 | 0,030 | 0,023 | 0,014 | 0,007 | 0,855 | 0,436 | 0,7071 | 37,9755 | 9070,28 | 34,2664 | 8184,38 | 4959,29 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 28.03. | 94,210 | 2,484 | 0,788 | 0,114 | 0,133 | 0,002 | 0,030 | 0,023 | 0,016 | 0,007 | 0,970 | 0,623 | 0,7103 | 37,9245 | 9058,12 | 34,2225 | 8173,90 | 49,3857 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата