ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Новояворівськ(зам.  6кгс/см2  ) по газопроводу Свидниця –Львів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 98,822 | 0,319 | 0,083 | 0,021 | 0,015 | 0,001 | 0,014 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,543 | 0,166 | 0,6769 | 37,0206 | 8842,22 | 33,3678 | 7969,75 | 49,3819 |  |  |  |  |  |
| 09.03. | 99,125 | 0,145 | 0,036 | 0,011 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | 0,541 | 0,119 | 0,6741 | 36,9332 | 8821,34 | 33,2856 | 7950,11 | 49,3673 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 15.03. | 99,073 | 0,207 | 0,056 | 0,013 | 0,008 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,007 | 0,491 | 0,136 | 0,6747 | 36,9762 | 8831,62 | 33,3253 | 7959,61 | 49,4030 |  |  |  |  |  |
| 21.03. | 98,897 | 0,291 | 0,080 | 0,020 | 0,014 | 0,001 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,007 | 0,528 | 0,147 | 0,6762 | 37,0144 | 8840,74 | 33,3615 | 7968,26 | 49,3994 |  |  |  |  |  |
| 29.03. | 99,242 | 0,134 | 0,031 | 0,009 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0 | 0,006 | 0,444 | 0,123 | 0,6734 | 36,9554 | 8826,64 | 33,3051 | 7954,78 | 49,4230 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата