ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Комарно по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 01.03. | 97,332 | 0,474 | 0,268 | 0,111 | 0,104 | 0,002 | 0,092 | 0,033 | 0,074 | 0,008 | 1,199 | 0,303 | 0,6926 | 37,2372 | 8893,96 | 33,5794 | 8020,30 | 49,1053 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 09.03. | 97,747 | 0,430 | 0,251 | 0,108 | 0,098 | 0,002 | 0,098 | 0,031 | 0,072 | 0,007 | 0,867 | 0,289 | 0,6902 | 37,3386 | 8318,17 | 33,6699 | 8041,91 | 49,3245 |  |  |  |  |  |
| 16.03. | 97,782 | 0,378 | 0,219 | 0,104 | 0,087 | 0,001 | 0,075 | 0,030 | 0,070 | 0,012 | 0,978 | 0,264 | 0,6889 | 37,2288 | 8891,96 | 33,5685 | 8017,70 | 49,2259 |  |  |  |  |  |
| 25.03. | 97,686 | 0,400 | 0,229 | 0,116 | 0,094 | 0,002 | 0,098 | 0,033 | 0,086 | 0,007 | 0,962 | 0,287 | 0,6907 | 37,3083 | 8910,92 | 33,6426 | 8035,40 | 49,2651 |  |  |  |  |  |
| 28.03. | 97,468 | 0,470 | 0,271 | 0,112 | 0,110 | 0,002 | 0,096 | 0,036 | 0,069 | 0,007 | 1,094 | 0,295 | 0,6920 | 37,2784 | 8903,79 | 33,6164 | 8029,15 | 49,1824 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата