УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 діє до 14.12.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого РВУ « Львівавтогаз »    ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС - Дрогобич

газопроводу  ДКС – Опарі  -  ГРС – Дрогобич    за період

з 01 березня по  31 березня 2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), | Температура точки роси з а вуглеводнями | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/ м3 | Ккал3/ м3 | МДж/м3 | Ккал3/ м3 | МДж/ м3 | ºС | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 01 | 95,858 | 2,042 | 0,575 | 0,090 | 0,105 | 0,003 | 0,028 | 0,019 | 0,002 | 0,006 | 0,850 | 0,422 | 0,701 | 34,04 | 8130 | 37,73 | 9012 | 49,47 | +8,3 | - | - | - | - |
| 09 | 96,174 | 1,854 | 0,526 | 0,079 | 0,095 | 0,004 | 0,027 | 0,018 | 0,001 | 0,006 | 0,826 | 0,390 | 0,698 | 33,97 | 8112 | 37,65 | 8994 | 49,46 | +8,1 | - | від | - | - |
| 14 | 96,048 | 1,924 | 0,547 | 0,080 | 0,098 | 0,004 | 0,027 | 0,020 | 0,002 | 0,006 | 0,842 | 0,402 | 0,699 | 33,99 | 8119 | 37,68 | 9000 | 49,46 | +12,0 | - | - | - | від |
| 21 | 98,290 | 0,418 | 0,273 | 0,077 | 0,097 | 0,004 | 0,047 | 0,031 | 0,008 | 0,003 | 0,629 | 0,123 | 0,684 | 33,66 | 8039 | 37,33 | 8916 | 49,55 | +12,0 | - | - | - | - |
| 23 | 98,044 | 0,591 | 0,262 | 0,069 | 0,082 | 0,003 | 0,043 | 0,029 | 0,005 | 0,006 | 0,669 | 0,197 | 0,685 | 33,63 | 8032 | 37,30 | 8908 | 49,46 | +5,6 | - | від | - | - |
| 29 | 98,304 | 0,423 | 0,223 | 0,070 | 0,079 | 0,002 | 0,042 | 0,025 | 0,007 | 0,007 | 0,642 | 0,176 | 0,683 | 33,57 | 8019 | 37,24 | 8895 | 49,45 | +5,3 | - | - | - | від |

# Керівник        ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ___________Біляк І.Б.__________________________  __

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                                    прізвище                                       підпис                                   дата

# Технік-лаборант_____ВХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ________________ Гнатків О.Б.          ______________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                            прізвище                                                    підпис                                                дата