ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”

Філія УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ  157/15                         ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 14 грудня 2020р.

переданого Комарнівською ВТС Бібрського ЛВУМГ та прийнятого Яворівським УЕГГ ПАТ “Львівгаз” з ГРС Городок

по газопроводу Комарно-Яворів

за період з 01.03.2016р. по 31.03.2016р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), ºС | Температура точки роси з а вуглеводнями ºС | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння вища, МДж / м3 | Теплота згоряння вища, Ккал3/ м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/ м3 | Теплота згоряння нижча, Ккал3/ м3 | Число Воббе вище, МДж/м3 |  |  |  |  |  |
| 02.03. | 95,788 | 1,836 | 0,575 | 0,123 | 0,122 | 0,002 | 0,060 | 0,031 | 0,053 | 0,006 | 0,967 | 0,437 | 0,7037 | 37,7860 | 9025,03 | 34,0907 | 8142,43 | 49,4339 |  |  | не вияв. | не вияв. | не вияв. |
| 09.03. | 95,819 | 1,764 | 0,554 | 0,114 | 0,117 | 0,001 | 0,052 | 0,029 | 0,045 | 0,008 | 1,023 | 0,474 | 0,7035 | 37,7074 | 9006,26 | 34,0185 | 8125,17 | 49,3380 |  |  |  |  |  |
| 14.03. | 95,124 | 2,115 | 0,655 | 0,131 | 0,152 | 0,002 | 0,051 | 0,040 | 0,059 | 0,007 | 0,999 | 0,657 | 0,7101 | 37,8657 | 9044,07 | 34,1682 | 8160,93 | 49,3156 |  |  |  |  |  |
| 22.03. | 95,603 | 1,902 | 0,602 | 0,122 | 0,123 | 0,002 | 0,054 | 0,031 | 0,048 | 0,005 | 1,027 | 0,481 | 0,7049 | 37,7678 | 9020,67 | 34,0750 | 8138,67 | 49,3673 |  |  |  |  |  |
| 30.03. | 96,434 | 1,176 | 0,455 | 0,119 | 0,130 | 0,001 | 0,084 | 0,044 | 0,119 | 0,007 | 1,005 | 0,426 | 0,7014 | 37,6581 | 8994,48 | 33,9715 | 8113,96 | 49,3496 |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник Начальник Бібрського ЛВУМГ_________________________________________________ Б.Саловський_____________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ____Хімік_______________________________________________________________О.Іваненко_______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                            дата