УМГ”ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Опарське ВУ ПЗГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 153/15 діє до 14.12.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого  Опарським ВУ ПЗГ   та прийнятого Дрогобицьким УЕГГ_ГВС (ПВВГ,СВГ ) ГРС – Трускавець, ГРС - Уличне

газопроводу Іваники  -  Пукеничі    за період

з 01 березня по 31березня  2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою (Р = 3.92 МПа), | Температура точки роси з а вуглеводнями | Масова концентрація сірководню, | Масова концентрація меркаптанової сірки, | Маса механічних домішок, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан C1 | етан C2 | пропан C3 | ізо-бутан i-C4 | н-бутан н -C4 | нео-пентан нео-C5 | ізо-пентан i-C5 | н-пентан н-C5 | гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | азот N2 | діоксид вуглецю CO2 | Густина, | Теплота згоряння нижча, | Теплота згоряння нижча | Теплота згоряння вища, | Теплота згоряння вища, | Число Воббе вище |  |  |  |  |  |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | кг/м3 | МДж/ м3 | Ккал3/ м3 | МДж/м3 | Ккал3/ м3 | МДж/ м3 | ºС | ºС | г/м3 | г/м3 | г/м3 |
| 01 | 93,306 | 3,335 | 0,858 | 0,109 | 0,153 | 0,003 | 0,041 | 0,032 | 0,005 | 0,006 | 1,152 | 1,000 | 0,722 | 34,34 | 8196 | 37,01 | 9079 | 49,11 | +20,1 | - | - | - | - |
| 09 | 93,841 | 3,227 | 0,904 | 0,127 | 0,155 | 0,003 | 0,038 | 0,027 | 0,002 | 0,006 | 0,973 | 0,697 | 0,717 | 34,47 | 8234 | 38,19 | 9122 | 49,49 | +17,4 | - | від | - | - |
| 14 | 90,802 | 4,426 | 0,970 | 0,112 | 0,171 | 0,009 | 0,050 | 0,039 | 0,004 | 0,006 | 1,496 | 1,915 | 0,743 | 34,28 | 8187 | 37,96 | 9066 | 48,34 | +21,0 | - | - | - | - |
| 21 | 95,508 | 2,465 | 0,763 | 0,121 | 0,131 | 0,002 | 0,029 | 0,021 | 0,002 | 0,003 | 0,710 | 0,245 | 0,704 | 34,40 | 8217 | 38,12 | 9106 | 49,88 | +20,6 | - | - | - | від |
| 28 | 93,568 | 3,227 | 0,843 | 0,108 | 0,148 | 0,003 | 0,038 | 0,029 | 0,004 | 0,006 | 1,133 | 0,893 | 0,719 | 34,31 | 8194 | 38,01 | 9079 | 49,18 | +5,3 | - | - | - | - |

# Керівник        ____________Опарського ВУ ПЗГ_________________    ___________Біляк І.Б.__________________________  __

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                                                                    прізвище                                       підпис                                   дата

# Технік-лаборант_____ВХАЛ ___Опарського ВУ ПЗГ________________ Гнатків О.Б.          ______________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                            прізвище                                                    підпис                                                дата