ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-3

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз»  (Полтавська область) ГРС Полтава 1

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 16 | 91,203 | 4,506 | 1,127 | 0,127 | 0,206 | 0,092 | 0,049 | 1,636 | 1,047 | 0,007 | - 9,6 | 0,738 | 8296 | 11734 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,632 | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 91,320 | 4,395 | 1,086 | 0,122 | 0,190 | 0,087 | 0046 | 1,724 | 1,019 | 0,011 | - 12,0 | 0,737 | 8273 | 11718 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,720 | 1,022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 90,997 | 4,557 | 1,095 | 0,122 | 0,202 | 0,093 | 0,051 | 1,804 | 1,071 | 0,008 | - 11,5 | 0,739 | 8280 | 11706 | Відсутні | 0,001 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 1,800 | 1,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                                Доброчинська  І.Д.               					 31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата