ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-6

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз» (Полтавська область) ГРС Ліщинівка

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 16 | 91,307 | 4,067 | 1,059 | 0,111 | 0,185 | 0,074 | 0,039 | 0,963 | 2,191 | 0,004 | - 8,9 | 0,744 | 8208 | 11574 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,961 | 2,197 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 91,340 | 4,010 | 1,089 | 0,114 | 0,193 | 0,072 | 0,038 | 0,968 | 2,173 | 0,003 | - 11,7 | 0,744 | 8210 | 11578 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,966 | 2,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 91,362 | 3,995 | 1,064 | 0,112 | 0,195 | 0,075 | 0,028 | 0,783 | 2,384 | 0,002 | - 9,0 | 0,745 | 8202 | 11559 | Відсутні | 0,001 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,781 | 2,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська І.Д.               				                     31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата