ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» філія «УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ»

Кременчуцьке ЛВУМГ вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

свідоцтво про атестацію № 0612 КФ чинне до 20.06.2019

# ПАСПОРТ ФІЗИКО – ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 15-7

# переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ «Полтавагаз» (Полтавська область) ГРС Кременчук

# газопроводу Диканька-Кременчук-Кривий Ріг за період

# з 01.03 по 31.03.2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р=4МПа), ºС | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Во-, ббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | Гексани та вищі | азот | Діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20ºС , 101, 325 кПа |  |  |  |
| 10 | 91,386 | 3,969 | 1,068 | 0,107 | 0,182 | 0,068 | 0,031 | 0,735 | 2,454 | 0 | - 8,3 | 0,745 | 8195 | 11549 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,733 | 2,461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 91,214 | 4,095 | 1,101 | 0,110 | 0,184 | 0,066 | 0,031 | 0,915 | 2,279 | 0,005 | - 8,4 | 0,745 | 8207 | 11564 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,913 | 2,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 91,533 | 3,975 | 1,029 | 0,107 | 0,174 | 0,067 | 0,032 | 0,968 | 2,110 | 0,005 | - 11,2 | 0,741 | 8198 | 11579 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,966 | 2,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 91,434 | 4,018 | 1,022 | 0,102 | 0,165 | 0,061 | 0,034 | 0,954 | 2,206 | 0,004 | - 8,2 | 0,742 | 8189 | 11560 | Bідсутні | 0,001 | 0,003 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мол. % | 0,952 | 2,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник                        	Начальник управління  Кременчуцького  ЛВУМГ		                _          __Кучерук  В.М.						31.03.2016

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія			прізвище			підпис 				  дата

Керівник лабораторії     Начальник лабораторії ВХАЛ                                                               Доброчинська І.Д.               				                     31.03.2016

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу				прізвище			підпис		                                            дата