Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз "Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Могилів-Подільський газопроводу"Ананьїв-Чернівці-Богородчани"

за травень 2016р.

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи при (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища , ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 05 16 | 95,5454 | 2,5994 | 0,8136 | 0,1284 | 0,1262 | 0,0015 | 0,0142 | 0,6063 | 0,1760 | 0,0053 | -11,4 | 0,7037 | 8244,51 | 9140,35 | 11957,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  | 34,5181 | 38,2688 | 50,0652 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 05 16 | 95,5338 | 2,5539 | 0,8094 | 0,1272 | 0,1245 | 0,0015 | 0,0128 | 0,6092 | 0,1766 | 0,0047 |  | 0,7035 | 8242,14 | 9137,81 | 11957,87 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0223 |  |  |  |  |  |  | 34,5082 | 38,2582 | 50,0652 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 05 16 | 95,5050 | 2,5716 | 0,8212 | 0,1292 | 0,1272 | 0,0015 | 0,0145 | 0,6078 | 0,1765 | 0,0050 |  | 0,7040 | 8246,82 | 9142,83 | 11959,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  |  |  |  | 34,5278 | 38,2792 | 50,0702 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В.Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька