Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

| ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Філія«УМГ «ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ» Барське ЛВУМГ |  | Барського промислового майданчика Барського ЛВУМГ Свідоцтво про атестацію № ПУ-0124/15 від 21.10.2015року Чинно до 20.10.2018 року |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 01-3/07.2016

Переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ" Вінницягаз " Вінницької обл

Перелік ГРС,на які поширюються результати контролю: Мартинівка, Мурафа, Літин, Пасинки, Сьомаки

газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" за липень 2016 року

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 01 07 16 | 93,8722 | 3,5991 | 1,1892 | 0,1947 | 0,1959 | 0,0020 | 0,0274 | 0,5672 | 0,2786 | 0,0063 | -20,3 | 0,7187 | 8387,46 | 9293,30 | 12030,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0374 |  |  |  |  |  |  | 35,1166 | 38,9092 | 50,3696 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 07 16 | 93,8059 | 3,6400 | 1,1928 | 0,1925 | 0,1929 | 0,0019 | 0,0250 | 0,5891 | 0,2866 | 0,0084 | -20,7 | 0,7190 | 8385,55 | 9291,15 | 12025,48 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0361 |  |  |  |  |  |  | 35,1086 | 38,9002 | 50,3483 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 07 16 | 94,1333 | 3,4030 | 1,1284 | 0,1831 | 0,1853 | 0,0019 | 0,0253 | 0,6124 | 0,2584 | 0,0061 | -20,6 | 0,7163 | 8359,70 | 9263,52 | 12012,42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0277 |  |  |  |  |  |  | 35,0004 | 38,7845 | 50,2936 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 07 16 | 94,2453 | 3,2995 | 1,1149 | 0,1814 | 0,1849 | 0,0019 | 0,0244 | 0,6286 | 0,2464 | 0,0103 | -19,8 | 0,7154 | 8350,08 | 9253,15 | 12006,33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0349 |  |  |  |  |  |  | 34,9601 | 38,7411 | 50,2681 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 07 16 | 94,4538 | 3,1529 | 1,0759 | 0,1720 | 0,1766 | 0,0017 | 0,0223 | 0,6377 | 0,2400 | 0,0085 | -20,3 | 0,7136 | 8331,11 | 9232,85 | 11995,27 | відсутн | відсутн | відсутн |
|  |  |  |  |  |  | 0,0327 |  |  |  |  |  |  | 34,8807 | 38,6561 | 50,2218 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 07 16 | 94,3968 | 3,1810 | 1,0967 | 0,1735 | 0,1793 | 0,0017 | 0,0220 | 0,6313 | 0,2538 | 0,0050 | -19,8 | 0,7142 | 8335,89 | 9237,94 | 11996,97 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0327 |  |  |  |  |  |  | 34,9007 | 38,6774 | 50,2289 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 07 16 | 94,6718 | 2,9786 | 1,0213 | 0,1654 | 0,1697 | 0,0016 | 0,0225 | 0,6679 | 0,2353 | 0,0086 | -19,9 | 0,7117 | 8308,54 | 9208,58 | 11979,20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0319 |  |  |  |  |  |  | 34,7862 | 38,5545 | 50,1545 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0253 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 07 16 | 95,0360 | 2,7426 | 0,9486 | 0,1536 | 0,1583 | 0,0016 | 0,0207 | 0,6677 | 0,2086 | 0,0087 | -20,8 | 0,7086 | 8281,12 | 9179,30 | 11967,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0299 |  |  |  |  |  |  | 34,6714 | 38,4319 | 50,1042 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 07 16 | 94,7936 | 2,8695 | 1,0315 | 0,1684 | 0,1778 | 0,0017 | 0,0223 | 0,6501 | 0,2181 | 0,0082 | - | 0,7112 | 8308,21 | 9208,35 | 11983,78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0325 |  |  |  |  |  |  | 34,7848 | 38,5536 | 50,1737 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Дата відбору проби | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (р=3,92 МПа), (С | густина кг/м3 | теплота згорання нижча, ккал /м3 МДж/м3 | теплота згорання вища, ккал /м3 МДж/м3 | Число Воббе вище ккал /м3 МДж/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню г/ м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | нео-пентан і-пентан н-пентан | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 200 С, 101, 325 кПа |  |  |  |
| 13 07 16 | 94,8339 | 2,8112 | 1,0235 | 0,1690 | 0,1814 | 0,0016 | 0,0225 | 0,6757 | 0,2111 | 0,0105 | -20,1 | 0,7109 | 8302,93 | 9202,61 | 11978,67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  |  | 34,7627 | 38,5295 | 50,1523 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 07 16 | 94,8939 | 2,7940 | 1,0096 | 0,1664 | 0,1769 | 0,0016 | 0,0221 | 0,6587 | 0,2111 | 0,0075 | -20,9 | 0,7103 | 8299,89 | 9199,44 | 11979,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0322 |  |  |  |  |  |  | 34,7500 | 38,5162 | 50,1541 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 07 16 | 94,9925 | 2,7535 | 0,9750 | 0,1615 | 0,1693 | 0,0016 | 0,0228 | 0,6523 | 0,2072 | 0,0071 | -19,7 | 0,7094 | 8291,58 | 9190,55 | 11975,52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0317 |  |  |  |  |  |  | 34,7152 | 38,4790 | 50,1391 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 07 16 | 94,6532 | 3,0476 | 1,0177 | 0,1649 | 0,1660 | 0,0017 | 0,0227 | 0,6339 | 0,2255 | 0,0101 | -19,2 | 0,7117 | 8314,99 | 9215,61 | 11988,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0318 |  |  |  |  |  |  | 34,8132 | 38,5839 | 50,1923 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 07 16 | 94,5764 | 3,1029 | 1,0374 | 0,1689 | 0,1703 | 0,0017 | 0,0233 | 0,6211 | 0,2310 | 0,0083 |  | 0,7125 | 8323,83 | 9225,11 | 11994,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0329 |  |  |  |  |  |  | 34,8502 | 38,6237 | 50,2175 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 07 16 | 94,6986 | 3,0305 | 1,0168 | 0,1674 | 0,1696 | 0,0018 | 0,0241 | 0,5999 | 0,2270 | 0,0064 | -18,8 | 0,7116 | 8318,60 | 9219,59 | 11994,32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0323 |  |  |  |  |  |  | 34,8283 | 38,6006 | 50,2178 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 07 16 | 94,8065 | 2,9710 | 0,9901 | 0,1615 | 0,1628 | 0,0018 | 0,0251 | 0,5972 | 0,2220 | 0,0065 | -19,9 | 0,7107 | 8309,50 | 9209,87 | 11989,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0309 |  |  |  |  |  |  | 34,7902 | 38,5599 | 50,1997 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 07 16 | 94,7493 | 3,0108 | 0,9907 | 0,1607 | 0,1611 | 0,0017 | 0,0230 | 0,6123 | 0,2267 | 0,0085 | -19,9 | 0,7109 | 8309,11 | 9209,40 | 11987,10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0311 |  |  |  |  |  |  | 34,7886 | 38,5579 | 50,1876 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 07 16 | 94,8415 | 2,9409 | 0,9787 | 0,1604 | 0,1611 | 0,0017 | 0,0235 | 0,6121 | 0,2167 | 0,0074 | -19,8 | 0,7103 | 8304,43 | 9204,40 | 11986,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0309 |  |  |  |  |  |  | 34,7690 | 38,5370 | 50,1833 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 07 16 | 94,8851 | 2,9200 | 0,9702 | 0,1590 | 0,1599 | 0,0018 | 0,0247 | 0,6023 | 0,2154 | 0,0063 | -19,7 | 0,7100 | 8302,78 | 9202,68 | 11986,51 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |  | 34,7624 | 38,5298 | 50,1851 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 07 16 | 94,9086 | 2,8772 | 0,9480 | 0,1525 | 0,1541 | 0,0016 | 0,0233 | 0,6545 | 0,2202 | 0,0065 | -19,5 | 0,7095 | 8289,58 | 9188,35 | 11972,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0298 |  |  |  |  |  |  | 34,7068 | 38,4698 | 50,1247 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 07 16 | 94,9021 | 2,8669 | 0,9484 | 0,1531 | 0,1548 | 0,0017 | 0,0229 | 0,6676 | 0,2181 | 0,0105 | -19,1 | 0,7095 | 8288,05 | 9186,68 | 11969,57 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0301 |  |  |  |  |  |  | 34,7004 | 38,4628 | 50,1142 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 07 16 | 95,0783 | 2,7710 | 0,9181 | 0,1498 | 0,1514 | 0,0017 | 0,0227 | 0,6408 | 0,2048 | 0,0085 |  | 0,7081 | 8280,09 | 9178,27 | 11970,19 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0295 |  |  |  |  |  |  | 34,6671 | 38,4276 | 50,1168 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,0235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Барського управління                                                                                В.В. Мандра

Начальник ВХАЛ                                                                                                           Г.О.Ільницька