ПАТ “УКТРАНСГАЗ “

Філія “УМГ ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ “

Південно-Бузький  п/м Олександрівське ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №  РН-0058/2015

від18.06.2015р. чинно до 18.06.2020р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Олексанрівським ЛВУМГ  та прийнятого  ПАТ “Одесагаз“

перелік ГРС, на які поширюються результати контролю :  Троїцьке, Любашівка

з газопроводу   Кременчук-Ананьїв-Богородчани   за  липень м-ць 2016 р.

| Число місяця | Компонентний склад, % мол. | при 20 ºС, 101,325 кПа | Температура точки роси за вологою вологою (Р = 3.92 МПа), о С | Масова концентрація сірководню, мг/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки,, мг/м3 | Маса механічних домішок,, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан C1 | Етан C2 | Пропан C3 | Ізо-бутан i-C4 | Н-бутан н -C4 | Нео-пентан нео-C5 | Ізо-пентан i-C5 | Н-пентан н-C5 | Гексани та вищі C6+ | Кисень О2 | Азот N2 | Діоксид вуглецю CO2 | Густина, кг/м3 | Теплота згоряння нижча, МДж/м3 , ккал/м3 | Теплота згоряння вища, МДж/м3 , ккал/м3 | Число Воббе вище МДж/м3, ккал/м3 |  |  |  |  |
| 1 | 93,3933 | 3,7702 | 1,2352 | 0,2067 | 0,2054 | 0,0030 | 0,0409 | 0,0297 | 0,0061 | 0,0086 | 0,5757 | 0,5254 | 0,7230 | 35,09 8382 | 38,88 9286 | 50,18 11986 | -18,4 |  |  |  |
| 2 | 93,4562 | 3,7426 | 1,2204 | 0,2022 | 0,1988 | 0,0030 | 0,0393 | 0,0291 | 0,0058 | 0,0098 | 0,5777 | 0,5152 | 0,7224 | 35,07 8376 | 38,82 9272 | 50,17 11984 | -16,9 |  |  |  |
| 4 | 94,2349 | 3,2348 | 1,0656 | 0,1743 | 0,1744 | 0,0032 | 0,0354 | 0,0260 | 0,0040 | 0,0086 | 0,6289 | 0,4098 | 0,7154 | 34,82 8318 | 38,59 9218 | 50,08 11960 | -22,4 |  |  |  |
| 5 | 94,3581 | 3,1557 | 1,0474 | 0,1742 | 0,1737 | 0,0031 | 0,0342 | 0,0251 | 0,0053 | 0,0091 | 0,6250 | 0,3892 | 0,7145 | 34,80 8312 | 38,57 9212 | 50,08 11961 | -22,8 |  |  |  |
| 6 | 94,2545 | 3,2025 | 1,0806 | 0,1769 | 0,1777 | 0,0031 | 0,0349 | 0,0349 | 0,0043 | 0,0087 | 0,6289 | 0,4026 | 0,7154 | 34,83 8319 | 38,60 9219 | 50,08 11962 | -20,8 |  |  |  |
| 7 | 94,0879 | 3,3037 | 1,1181 | 0,1872 | 0,1887 | 0,0031 | 0,0359 | 0,0266 | 0,0054 | 0,0090 | 0,6000 | 0,4340 | 0,7172 | 34,90 8335 | 38,67 9236 | 50,11 11970 | -20,7 |  |  |  |
| 8 | 94,3692 | 3,1138 | 1,0688 | 0,1782 | 0,1788 | 0,0030 | 0,0346 | 0,0252 | 0,0067 | 0,0087 | 0,6123 | 0,4008 | 0,7148 | 34,81 8314 | 38,58 9214 | 50,08 11961 | -20,6 |  |  |  |
| 11 | 94,6291 | 2,9571 | 1,0160 | 0,1692 | 0,1675 | 0,0031 | 0,0333 | 0,0245 | 0,0030 | 0,0087 | 0,6292 | 0,3593 | 0,6292 | 34,73 8295 | 38,49 9193 | 50,05 11955 | -19,9 |  |  |  |
| 12 | 94,8701 | 2,7676 | 0,9700 | 0,1612 | 0,1642 | 0,0030 | 0,0324 | 0,0239 | 0,0055 | 0,0119 | 0,6554 | 0,3349 | 0,7104 | 34,65 8275 | 38,40 9172 | 50,01 11943 | -20,1 |  |  |  |
| 13 | 94,8776 | 2,7466 | 0,9777 | 0,1639 | 0,1711 | 0,0030 | 0,0332 | 0,0247 | 0,0052 | 0,0096 | 0,6583 | 0,3291 | 0,7105 | 34,65 8277 | 38,41 9174 | 50,01 11946 | -21,2 |  |  |  |
| 14 | 95,0309 | 2,6590 | 0,9347 | 0,1566 | 0,1622 | 0,0030 | 0,0318 | 0,0237 | 0,0050 | 0,0090 | 0,6662 | 0,3178 | 0,7090 | 34,60 8263 | 38,35 9159 | 49,98 11938 | -21,7 |  |  |  |
| 15 | 95,0006 | 2,6834 | 0,9375 | 0,1579 | 0,1622 | 0,0032 | 0,0319 | 0,0234 | 0,0056 | 0,0099 | 0,6605 | 0,3238 | 0,7093 | 34,61 8265 | 38,36 9162 | 49,99 11939 | -21,1 |  |  |  |
| 18 | 94,7662 | 2,8904 | 0,9579 | 0,1568 | 0,1552 | 0,0031 | 0,0310 | 0,0226 | 0,0062 | 0,0094 | 0,6451 | 0,3562 | 0,7108 | 34,66 8277 | 38,42 9175 | 50,00 11943 | -20,2 |  |  |  |
| 19 | 94,7095 | 2,9549 | 0,9781 | 0,1625 | 0,1602 | 0,0031 | 0,0326 | 0,0237 | 0,0056 | 0,0092 | 0,6089 | 0,3517 | 0,7115 | 34,71 8290 | 38,47 9188 | 50,05 11954 | -19,9 |  |  |  |
| 20 | 94,7042 | 2,9547 | 0,9814 | 0,1636 | 0,1617 | 0,0028 | 0,0337 | 0,0243 | 0,0057 | 0,0091 | 0,6040 | 0,3548 | 0,7116 | 34,71 8291 | 38,48 9190 | 50,06 11957 | -19,7 | 0,000 | 0,000 | Відс. |
| 21 | 94,7409 | 2,9482 | 0,9708 | 0,1605 | 0,1580 | 0,0028 | 0,0324 | 0,0231 | 0,0051 | 0,0094 | 0,5938 | 0,3548 | 0,7112 | 34,70 8288 | 38,46 9187 | 50,05 11955 | -20,6 |  |  |  |
| 22 | 94,7107 | 2,9612 | 0,9704 | 0,1605 | 0,1571 | 0,0031 | 0,0313 | 0,0225 | 0,0049 | 0,0094 | 0,6075 | 0,3615 | 0,7113 | 34,70 8287 | 38,46 9185 | 50,04 11952 | -21,0 |  |  |  |
| 25 | 94,8872 | 2,8456 | 0,9356 | 0,1558 | 0,1532 | 0,0029 | 0,0315 | 0,0228 | 0,0056 | 0,0093 | 0,6129 | 0,3378 | 0,7099 | 34,65 8276 | 38,41 9173 | 50,03 11949 | -21,2 |  |  |  |
| 26 | 94,8843 | 2,8589 | 0,9328 | 0,1559 | 0,1536 | 0,0029 | 0,0326 | 0,0235 | 0,0053 | 0,0097 | 0,6065 | 0,3341 | 0,7099 | 34,65 8277 | 38,41 9175 | 50,04 11951 | -20,3 |  |  |  |
| 27 | 95,0065 | 2,7342 | 0,8966 | 0,1460 | 0,1450 | 0,0028 | 0,0299 | 0,0216 | 0,0043 | 0,0099 | 0,6628 | 0,3405 | 0,7086 | 34,56 8255 | 38,31 9151 | 49,95 11930 | -19,6 |  |  |  |
| 28 | 94,8253 | 2,8688 | 0,9461 | 0,1554 | 0,1531 | 0,0029 | 0,0311 | 0,0225 | 0,0047 | 0,0100 | 0,6321 | 0,3480 | 0,7103 | 34,65 8275 | 38,40 9173 | 50,01 11944 | -19,1 |  |  |  |
| 29 | 94,8533 | 2,8705 | 0,9433 | 0,1562 | 0,1535 | 0,0028 | 0,0318 | 0,0229 | 0,0052 | 0,0096 | 0,6150 | 0,3358 | 0,7101 | 34,66 8278 | 38,42 9176 | 50,03 11950 | -19,5 |  |  |  |

Начальник управління  Олександрівського ЛВУМГ                М.А.Сурін	                29.07.2016р.

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	         прізвище		підпис		                   дата

Начальник лабораторії  Південно-Бузького проммайданчика  С.Т. Волкова                                              29.07.2016 р.

Лабораторія, де здійснювались аналізи газу			         прізвище		підпис		                   дата