ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

## переданого  Волинським  ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Волиньгаз” по газопроводу-відгалуженню з ПВВГ УКПГ Локачі до замірної дільниці ГРС-Локачі

## від ГРС-Локачі.

## за період  з 01 лютого  по 28 лютого 2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча при 760 мм.рт.ст 20оС,ккал/м3 | Число Воббе ккал/м3 вище | Абсолютна густина при 20оС, 101,325 кПа | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | нео-пентан | ізо-пентан | н-пентан | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.02.15 | 95.739 | 2.215 | 0.688 | 0.104 | 0.111 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.009 | 0.802 | 0.287 | 0.005 |  | 8174 | 11874 | 0.7022 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 25.02.15 | 95.728 | 2.205 | 0.676 | 0.101 | 0.110 | 0.003 | 0.022 | 0.015 | 0.005 | 0.819 | 0.310 | 0.006 |  | 8167 | 11864 | 0.7022 | не виявл | не виявл | не виявл |

ЗАКЛЮЧЕННЯ: проба газу відібрана на ГРС - Локачі і відповідає вимогам  ГОСТ 5542-87 по визначених параметрах.

Начальник управління					Ю.О. Цьома

Хімік								М.П. Горобець