УМГ „ЛЬВІВТРАНСГАЗ”

Новоград-Волинська виробничо-технічна служба Рівненського ЛВУМГ

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № 025/13

Дійсне до 31 березня 2016 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  _______та прийнятого Нов-Волинською виробничо-технічною службою Рівненського ЛВУ МГ ГВС (ПВВГ,СВГ)

газопроводу Торжок-Долина за період з 01. 02. 15  по 28.02. 2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, молярна частка, % | Точка роси вологи (Р= 4МПа),С | Густина,кг/м3 | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок,г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м 3 | Добова витрата газу, тис м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | гелій | водень | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 01.02.15 | 97,153 | 1,636 | 0,261 | 0,047 | 0,041 | 0,011 | 0,002 | 0,672 | 0,164 | 0,012 | 0,001 | 0,000 |  | 0,6878 | 8067,80 | 11845,35 |  |  |  |  |
| 03.02.15 | 97,181 | 1,622 | 0,255 | 0,045 | 0,040 | 0,011 | 0,002 | 0,667 | 0,165 | 0,012 | 0,000 | 0,000 |  | 0,6876 | 8066,04 | 11844,65 |  |  |  |  |
| 10.02.15 | 96,397 | 1,859 | 0,605 | 0,096 | 0,106 | 0,037 | 0,005 | 0,719 | 0,162 | 0,013 | 0,001 | 0,000 |  | 0,6961 | 8149,15 | 11889,55 |  |  |  |  |
| 17.02.15 | 94,559 | 2,651 | 0,747 | 0,099 | 0,132 | 0,051 | 0,014 | 0,998 | 0,725 | 0,024 | 0,000 | 0,000 |  | 0,7114 | 8160,83 | 11773,00 |  |  |  |  |
| 24.02.15 | 94,790 | 2,637 | 0,739 | 0,100 | 0,124 | 0,051 | 0,017 | 0,972 | 0,547 | 0,023 | 0,000 | 0,000 |  | 0,7090 | 8147,57 | 11813,20 |  |  |  |  |
| 28.02.15 | 97,261 | 1,545 | 0,249 | 0,043 | 0,039 | 0,011 | 0,002 | 0,694 | 0,143 | 0,013 | 0,000 | 0,000 |  | 0,6869 | 8059,25 | 11841,30 |  |  |  |  |

Примітка: У випадку зміни потоку газу в магістральному газопроводі (перемикання потоків) хіміко-аналітична лабораторія повинна, після повідомлення диспетчера, провести вимірювання ФХП додатково відібраної проби і одержані результати передати диспетчеру (протягом 8 годин – у робочий час).

Головний інженер

Рівненського ЛВУ МГ 							В.М. Тиндик			28..02. 2015р.

Технік-лаборант І кат.							І.Ф. Пилькевич		28.02. 2015р.