УМГ “Львівтрансгаз”

Тернопільське ЛВУ МГ

Хіміко-аналітична лабораторія ГКС Рогатин

Свідоцтво про атестацію № ІФ 539

Виданий 18.11.2011р. чинний до 18.11.2016р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Переданого Тернопільським ЛВУМГ  ГКС Рогатин та  прийнятого ПАТ « Івано-Франківськгаз»

газопроводу Торжок-Долина   ГРС Чагрів  за період  з 01.03.2015р  по 31.03.2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (р= 40 кгс/см2) о С | Густина кг/м3 | Теплота згоряння нижча Ккал/м3 | Число Воббе вище ккал/м3 | Маса механічних домішок г/ м3 | Масова концентрація мерка птанової сірки г / м3 | Масова концентрація сірковод ню г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Метан | Етан | Пропан | Ізо-бутан | Н-бутан | Пентани | Гексани та вищі | Азот | Діоксид вуглецю | Кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При 20 о С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03 | 92,780 | 3,616 | 0,845 | 0,094 | 0,136 | 0,053 | 0,003 | 1,293 | 1,172 | 0,008 |  | 0,7257 | 8177 | 11679 |  |  |  |  |
| 10.03 | 92,018 | 4,015 | 0,931 | 0,102 | 0,152 | 0,064 | 0,001 | 1,353 | 1,356 | 0,008 |  | 0,7322 | 8201 | 11658 |  |  |  |  |
| 17.03 | 91,897 | 4,091 | 0,938 | 0,103 | 0,152 | 0,064 | 0,003 | 1,369 | 1,374 | 0,009 |  | 0,7331 | 8204 | 11656 |  |  |  |  |
| 24.03 | 92,098 | 4,015 | 0,913 | 0,103 | 0,149 | 0,065 | 0,001 | 1,326 | 1,323 | 0,007 |  | 0,7314 | 8203 | 11668 |  |  |  |  |
| 31.03 | 91,930 | 4,087 | 0,919 | 0,103 | 0,153 | 0,068 | 0,009 | 1,362 | 1,361 | 0,008 |  | 0,7329 | 8207 | 11660 |  |  |  |  |

Головний  інженер  Тернопільського ЛВУМГ                                                                                                    Тарапата Я.І.

Хімік ІІ кат.                                         	Снігур О.Б.