| ПАТ “Укртрансгаз” УМГ “Черкаситрансгаз” Олександрівське ЛВУМГ Південно-Бузький проммайданчик | Паспорт фізико-хімічних показників природного газу переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ « Кіровоградгаз » по газопроводу «ЕККР» за березень 2015 р. | Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія Південно-Бузького проммайданчика Олександрівського ЛВУМГ, свідоцтво про атестацію № РН-0016/2013 від 01.02.2013р. чинно до 23.06.2015 р. |
| --- | --- | --- |

| Число місяця | Компонентний склад, % об. | Точка роси вологи (Р = 4 мПа), (С | Густина | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | діоксид вуглецю | азот | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відносна | абсолютна, кг/м3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 (С, 101,325 кПа |  |  |  |
| 2 | 95,914 | 2,236 | 0,717 | 0,118 | 0,119 | 0,045 | 0,005 мол % | 0,195 0,196 | 0,644 0,643 | 0,007 | -22,5 | 0,582 | 0,7013 | 8203 | 11924 |  |  |  | Відс. |
| 3 | 95,891 | 2,247 | 0,722 | 0,118 | 0,120 | 0,046 | 0,005 мол% | 0,200 0,201 | 0,644 0,643 | 0,007 | -22,9 | 0,582 | 0,7015 | 8205 | 11924 |  |  |  |
| 4 | 96,009 | 2,185 | 0,681 | 0,110 | 0,109 | 0,042 | 0,005 мол% | 0,177 0,178 | 0,675 0,674 | 0,007 | -22,7 | 0,581 | 0,7001 | 8190 | 11916 |  |  |  |
| 5 | 95,913 | 2,240 | 0,701 | 0,112 | 0,111 | 0,042 | 0,005 мол% | 0,190 0,191 | 0,679 0,678 | 0,007 | -22,4 | 0,582 | 0,7009 | 8196 | 11917 |  |  |  |
| 6 | 95,853 | 2,277 | 0,722 | 0,116 | 0,116 | 0,043 | 0,006 мол% | 0,195 0,196 | 0,664 0,663 | 0,008 | -22,4 | 0,582 | 0,7016 | 8204 | 11922 |  |  |  |
| 10 | 95,667 | 2,386 | 0,760 | 0,127 | 0,127 | 0,049 | 0,007 мол% | 0,206 0,207 | 0,663 0,662 | 0,008 | -17,8 | 0,584 | 0,7034 | 8221 | 11931 |  |  |  |
| 11 | 95,706 | 2,363 | 0,760 | 0,124 | 0,126 | 0,049 | 0,007 мол% | 0,206 0,207 | 0,651 0,650 | 0,008 | -20,5 | 0,584 | 0,7031 | 8219 | 11931 |  |  |  |
| 12 | 95,788 | 2,315 | 0,740 | 0,122 | 0,121 | 0,048 | 0,006 мол % | 0,199 0,200 | 0,653 0,652 | 0,008 | -18,9 | 0,583 | 0,7023 | 8212 | 11928 |  |  |  |
| 13 | 95,778 | 2,325 | 0,742 | 0,120 | 0,119 | 0,046 | 0,006 мол % | 0,202 0,203 | 0,654 0,653 | 0,008 | -19,2 | 0,583 | 0,7023 | 8212 | 11927 |  |  |  |
| 16 | 95,555 | 2,479 | 0,792 | 0,126 | 0,125 | 0,048 | 0,006 мол % | 0,217 0,218 | 0,644 0,643 | 0,008 | -21,4 | 0,584 | 0,7042 | 8230 | 11937 |  |  |  |
| 17 | 95,552 | 2,487 | 0,788 | 0,127 | 0,125 | 0,048 | 0,005 мол % | 0,213 0,214 | 0,647 0,646 | 0,008 | -21,2 | 0,584 | 0,7042 | 8230 | 11937 |  |  |  |
| 18 | 95,587 | 2,456 | 0,782 | 0,126 | 0,124 | 0,048 | 0,005 мол% | 0,210 0,211 | 0,654 0,653 | 0,008 | -21,7 | 0,584 | 0,7039 | 8227 | 11935 |  |  |  |
| 19 | 95,723 | 2,363 | 0,759 | 0,123 | 0,121 | 0,048 | 0,005 мол % | 0,203 0,204 | 0,647 0,646 | 0,008 | -19,2 | 0,583 | 0,7028 | 8218 | 11991 |  |  |  |
| 20 | 95,717 | 2,367 | 0,761 | 0,124 | 0,123 | 0,048 | 0,005 мол.% | 0,203 0,204 | 0,645 0,644 | 0,007 | -21,4 | 0,583 | 0,7029 | 8219 | 11932 |  |  |  |
| 23 | 95,691 | 2,378 | 0,769 | 0,125 | 0,124 | 0,048 | 0,006 мол% | 0,209 0,210 | 0,643 0,642 | 0,007 | -20,3 | 0,584 | 0,7032 | 8221 | 11933 |  |  |  |
| 24 | 95,572 | 2,459 | 0,793 | 0,128 | 0,127 | 0,048 | 0,006 мол% | 0,210 0,211 | 0,649 0,648 | 0,008 | -21,4 | 0,584 | 0,7041 | 8230 | 11937 |  |  |  |
| 25 | 95,626 | 2,429 | 0,781 | 0,126 | 0,123 | 0,048 | 0,006 мол% | 0,209 0,210 | 0,644 0,643 | 0,008 | -21,8 | 0,584 | 0,7037 | 8226 | 11936 | відс. | відс. |  |
| 26 | 95,723 | 2,370 | 0,757 | 0,123 | 0,120 | 0,047 | 0,005 мол% | 0,210 0,209 | 0,637 0,636 | 0,008 | -22,8 | 0,583 | 0,7028 | 8218 | 11931 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,176 | 0,621 |  | -21,2 |  | 0,7026 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 0,620 |  | -22,8 |  | 0,7025 |  |  |  |  | відс. |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 0,170 | 0,620 |  | -22,4 |  | 0,7024 |  |  |  |  |  |

Начальник  управління Олександрівського ЛВУМГ:                                          Р.П.Марієнко

Начальник лабораторії:                                                                                              С.Т.Волкова.

Дата складання  :   01.04. 2015 р.