УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Добротвір, ГРС Сокаль, ГРС Корчин, ГРС Червоноград

по газопроводу Дашава-Мінськ   за період

з  04.03.2015р.   по  31.03.2015р. 2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.03.15 | 95,726 | 2,192 | 0,671 | 0,101 | 0,109 | 0,041 | 0,005 | 0,847 | 0,304 | 0,004 |  | 8164 | 0,702 | 11860 |  |  |  |
| 11.03.15 | 96,761 | 1,637 | 0,420 | 0,067 | 0,069 | 0,029 | 0,003 | 0,823 | 0,186 | 0,005 |  | 8090 | 0,693 | 11838 |  |  |  |
| 18.03.15 | 96,458 | 1,897 | 0,456 | 0,070 | 0,072 | 0,025 | 0,002 | 0,742 | 0,273 | 0,005 |  | 8110 | 0,695 | 11844 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 25.03.15 | 96,951 | 1,614 | 0,384 | 0,063 | 0,064 | 0,025 | 0,004 | 0,714 | 0,176 | 0,005 |  | 8091 | 0,691 | 11852 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.