УМГ “ЛЬВІВТРАНСГАЗ ”

Волинське ЛВУ МГ

ВХАЛ Кам’янка-Бузького проммайданчика

Свідоцтво про атестацію № РЛ 001/13

Чинне до 02 жовтня 2016 року

ПАСПОРТ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого  Волинським  ЛВУМГ Кам’янка-Бузьким проммайданчиком  та прийнятого ПАТ “Львівгаз”

з ГРС Стрептів, Почапи, Бортків, Буськ, Золочів, Звижень, Підкамінь, Новоселище, Ремезівці

по газопроводу КЗУ   за період

з  03.03.2015р.   по  31.03.2015р. 2015р.

| Число місяця | Компонентний склад, об’ємна частка, % | Точка роси вологи (Р=40 кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Абсолютна густина , кг/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Число Воббе вище,ккал/м3 при 101,325 кПа ,20оС | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки ,г/м3 | Масова концентрація сірководню,г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03.15 | 94,774 | 2,643 | 0,736 | 0,100 | 0,122 | 0,049 | 0,013 | 1,000 | 0,558 | 0,005 |  | 8175 | 0,710 | 11808 |  |  |  |
| 10.03.15 | 97,291 | 1,492 | 0,266 | 0,045 | 0,040 | 0,013 | 0,001 | 0,720 | 0,127 | 0,005 |  | 8060 | 0,687 | 11841 |  |  |  |
| 17.03.15 | 97,025 | 1,689 | 0,307 | 0,051 | 0,045 | 0,016 | 0,001 | 0,714 | 0,147 | 0,005 |  | 8079 | 0,690 | 11850 | не виявл. | не виявл. | не виявл. |
| 24.03.15 | 97,212 | 1,555 | 0,281 | 0,049 | 0,044 | 0,017 | 0,001 | 0,709 | 0,127 | 0,005 |  | 8069 | 0,688 | 11848 |  |  |  |
| 31.03.15 | 97,238 | 1,563 | 0,279 | 0,045 | 0,040 | 0,013 | 0,001 | 0,692 | 0,124 | 0,005 |  | 8068 | 0,688 | 11850 |  |  |  |

Начальник управління					Цьома Ю.О.

Хімік	II кат.						Куровська Н.І.