Бібрське ЛВУМГ

Хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію № РЛ 067/13

Чинне до 16.04.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ “Львівгаз”__ГРС Липники,Пустомити______

газопроводу _ Угерсько – Львів  Ø 1000 мм.___________________

за   березень  2015 р.

| Число місяця | Компонентний склад , % об. | Точка роси вологості (Р=4,0 МПа),о С | Густина , кг/м3 | Теплота згорання нища , ккал/м3 | Число Воббе вище , ккал/м3 | Маса механічних домішок г/м3 | Масова концентрація сірководню , г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки , г/м3 | Добова витрата газу, тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 20 о С , 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 04.03. | 95,028 | 2,479 | 0,692 | 0,092 | 0,114 | 0,050 | 0,008 | 0,980 | 0,550 | 0,007 | - | 0,708 | 8157 | 11800 | Не вияв. | Не вияв. | Не вияв. | - |
| 10.03. | 96,101 | 1,978 | 0,593 | 0,086 | 0,094 | 0,035 | 0,003 | 0,794 | 0,310 | 0,006 | - | 0,699 | 8136 | 11848 | - | - | - | - |
| 18.03 | 95,874 | 2,093 | 0,628 | 0,091 | 0,103 | 0,040 | 0,005 | 0,825 | 0,332 | 0,009 | - | 0,701 | 8148 | 11848 | - | - | - | - |
| 25.03 | 96,719 | 1,676 | 0,537 | 0,090 | 0,094 | 0,042 | 0,006 | 0,694 | 0,134 | 0,008 | - | 0,694 | 8135 | 11888 | - | - | - | - |
| Сумарне значення за місяць , тис.м3 |  |

Керівник ____________________Бібрського ЛВУМГ____  Саловський Б.Й_____________________________________

Підрозділу підприємства , якому підпорядкована лабораторія                                   прізвище                                          підпис

Керівник ВХАЛ___________________ Хімік _________________        Роїк Г.В.___________________________________

Лабораторія , де здійснювались аналізи газу                                                    прізвище                                          підпис