Філія УМГ “Львівтрансгаз”

Бібрське ЛВУМГ  Комарнівська ВТС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія

Свідоцтво про атестацію №РЛ 1840/11                          ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Термін дії до 02 жовтня 2016р.

Яворівському УГГГ ПАТ “Львівгаз”

Переданого   _____________________та прийнятого______________  ГВС(ПВВГ,СВГ)_ГРС “Сірка” Яворів(зам.зКомарна)

Газопроводу_______________________________за період з__  01.03.2015р.________________по___31.03.2015р.______

| Число місяця | Компонентний склад , %об. | Точка роси вологи (р=40кгс/см2),0С | Теплота згоряння нижча, ккал/м3 | Густина, кг/м3 | Число Воббе вище, ккал/м3 | Маса механічних домішок, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Добова витрата газу, тис м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метан | етан | пропан | ізо-бутан | н-бутан | пентани | гексани та вищі | азот | діоксид вуглецю | кисень |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | при 200С, 101,325 кПа |  |  |  |  |
| 03.03. | 97,039 | 1,035 | 0,372 | 0,092 | 0,088 | 0,069 | 0,046 | 0,976 | 0,277 | 0,006 |  | 8059 | 0,693 | 11786 |  |  |  | ГРС Городок |
| 10.03. | 97,317 | 0,823 | 0,293 | 0,083 | 0,078 | 0,066 | 0,031 | 1,076 | 0,225 | 0,008 |  | 8022 | 0,690 | 11761 |  |  |  |  |
| 18.03. | 97,181 | 1,121 | 0,314 | 0,080 | 0,079 | 0,084 | 0,036 | 0,893 | 0,205 | 0,007 |  | 8066 | 0,692 | 11812 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |
| 24.03. | 97,403 | 0,792 | 0,258 | 0,085 | 0,079 | 0,109 | 0,080 | 0,931 | 0,256 | 0,007 |  | 8052 | 0,692 | 11790 |  |  |  |  |
| 05.03. | 97,018 | 1,041 | 0,362 | 0,087 | 0,088 | 0,070 | 0,044 | 0,976 | 0,307 | 0,007 |  | 8054 | 0,694 | 11778 |  |  |  | ГРС В.Любінь |
| 10.03. | 97,524 | 0,611 | 0,273 | 0,095 | 0,092 | 0,092 | 0,056 | 1,002 | 0,248 | 0,007 |  | 8030 | 0,691 | 11770 |  |  |  |  |
| 16.03. | 97,417 | 0,797 | 0,283 | 0,084 | 0,081 | 0,092 | 0,055 | 0,905 | 0,279 | 0,007 |  | 8044 | 0,691 | 11784 |  |  |  |  |
| 24.03. | 97,987 | 0,402 | 0,177 | 0,087 | 0,063 | 0,102 | 0,042 | 0,837 | 0,294 | 0,009 |  | 8005 | 0,687 | 11765 | не вияв. | не вияв. | не вияв. |  |

Керівник___Начальник Бібрського ЛВУМГ_______________________________________________Б.Саловський___________________________

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована ХАЛ                                                                                                                              Прізвище                                        підпис                            дата

Керівник ХАЛ__Хімік_________________________________________________________________О.Іваненко______________________________

ХАЛ, де  здійснювались аналізи газу                                                                                                                                                        Прізвище                                       підпис                             дата